ПАСПОРТ

Вакуумная камера

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Назначение | 3 |
| --- | --- |
| 2. Технические характеристики | 3 |
| 3. Комплектность | 3 |
| 4. Сведения об основных элементах вакуумной камеры | 3 |
| 5. Данные о штуцерах, фланцах, крышках И крепежных изделиях | 4 |
| 6. Внешний вид вакуумной камеры | 4 |
| 7. Данные об испытаниях | 5 |
| 8. Возможные неисправности и способы их устранения | 5 |
| 9. Гарантийные обязательства | 5 |

1.Назначение:

Настоящий паспорт составлен для емкости работающей под вакуумом и содержит техническое описание емкости и технические данные гарантированные предприятием – изготовителем.

Вакуумная камера предназначена для создания в в ней разряжения  (вакуума).

ВНИМАНИЕ! Емкость не рассчитана для работы под давлением !!!

2.Технические характеристики:

Объем камеры:                                                                                                               1,11 м3

Объем наполнения:                                                                                                        1,01м3

Предельное разрежение в камере                                          не менее 1 мм рт.ст.(133 кПа)

Давление воды                                                                                                не менее 3 Атм.

Рабочее положение                                                                                         вертикальное

Масса                                                                                                                не более 290 кг.

3.Комплектность:

Наименование                                                                         количество

Камера вакуумная                                                                               1

Моющая головка                                                                                 1

- Сведения об основных элементах вакуумной камеры

- 3 -

- Данные о штуцерах, фланцах ,крышках и крепежных изделиях:

- Внешний вид вакуумной камеры:

- 4 -

7. Данные об испытаниях  вакуумной камеры

1. Осмотр сварных швов    -  визуальный 100%;

2. Испытание на герметичность  -  масс- спектрометрический метод.

- Возможные неисправности, вероятные причины:

| Неисправность | Вероятные причины | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Не создается вакуум в камере. | Негерметичность уплотнений, глубокие царапины и раковины уплотнительной поверхности фланца камеры | Проверить вакуумные уплотнения на крышке камеры, проверить уплотнительную поверхность фланца камеры (в случае царапин и раковин – поверхность шлифовать до их устранения), целостность трубопроводов |

9. Гарантийные обязательства

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие вакуумной камеры указанным в настоящем паспорте параметрам.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации вакуумной камеры 6 (шесть) месяцев со дня сдачи заказчику.

Предприятие –изготовитель:

ЗАО «Ферри Ватт»;

Россия,  республика Татарстан,

г. Казань, ул. А.Кутуя, 159,

Тел.: (843) 275-15-85

Генеральный директор

ЗАО «ФЕРРИ ВАТТ»

_________________

«_____»_________20____ г.

- 5 -